Turek, dnia 3 kwietnia  2023 r.

Znak sprawy  SO.042.7.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający

Gmina Miejska Turek

ul. Kaliska 59

62-700 Turek

NIP 668-193-04-98

Tel.: + 48 63 289 61 00

email: poczta@miastoturek.pl

godziny pracy: poniedziałek-piątek od 7:15 do 15:15

zaprasza do złożenia ofert na:

2. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa na adres Urząd Miejski w  Turku, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek, czterech sztuk pętli indukcyjnych przeznaczonych dla osób z  dysfunkcją  narządu słuchu, do wspomagania  komunikacji z osobami niedosłyszącymi, wzmacniające dźwięk poprzez stworzenie pola dźwiękowego umożliwiając tym osobom uczestnictwo         w rozmowach.

Przedmiot zamówienia musi być nowy, nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich, w I gatunku.

Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia – pętli indukcyjnych -  Wykonawca dostarczy kartę gwarancyjną produktu, instrukcję obsługi oraz zapewni szczegółową instrukcję montażu urządzenia.

3. Cechy i parametry techniczne produktu

Pętla indukcyjna składająca się z: przenośnego systemu nagłośnieniowego pętli, uchwytu naściennego do przenośnego systemu pętli, automatycznego uniwersalnego wzmacniacza - kompresora pętli, uchwytu ściennego do wzmacniacza – kompresora pętli, maty z przewodem pętli, mikrofonu stojącego, piktogramu z oznaczeniem możliwości korzystania z pętli indukcyjnej, ładowarki do przenośnego systemu nagłośnieniowego pętli, ładowarki              do wzmacniacza -  kompresora, mikrofonu na szybę lub ścianę, słuchawek:

a. przenośny system nagłośnieniowy w obudowie twardej  np. plastikowym futerale               z tworzywa ABS ( o nieprzepuszczalnej powierzchni, odpornym na niskie temperatury od – 20  °C )  do przechowywania lub przenoszenia zestawu,

b. system nagłośnieniowy o częstotliwości słyszalnej z pętlą indukcyjną, działający w oparciu o przesyłanie wzmocnionego sygnału dźwiękowego do aparatów słuchowych, których większość posiada przełącznik „T” lub „MT”, umożliwiający odbiór sygnału elektromagnetycznego,

c. zasięg działania min. 1 m, dający moc pola systemu umożliwiającą osiągnięcie odpowiedniego odtwarzania różnych częstotliwości ( niskich i wysokich tonów ),

d. automatyczne wyłączanie czasu pracy ( timer ) – działania  urządzenia przez dłuższy czas - domyślnie ustawienie urządzenia na min. 10 minut z możliwością ustawiania na 30 lub 60 minut,

c. wbudowana bateria ( szczelna, bezobsługowa, kwasowo-ołowiowa ),

d. wbudowany mikrofon – optymalna odległość  pracy min. 0,5 m oraz gniazdo mikrofonu zewnętrznego, gniazdo ładowarki,

e. wskaźniki: pracy ładowania, stanu baterii, pracy urządzenia,

f. wskaźnik LED działania pętli,

g. wymiary urządzenia  nie większe niż: szerokość 20 cm ,  wysokość 31cm ,  głębokość       20 cm,

h. waga urządzenia  nie wyższa niż 2 kg,

i. ładowarka do systemu nagłośnieniowego,

j. mata z przewodem pętli nie krótszym niż 10 m.

4.Warunki płatności

Wykonawca wystawi fakturę po dostarczeniu przedmiotu zamówienia z terminem płatności nie krótszym niż 14 dni od daty  dostarczenia Zamawiającemu faktury VAT.

5. Termin wykonania zamówienia

21 dni od dnia wyboru oferty i podpisania umowy, nie dłużej niż do 10 maja 2023 r.

6. Miejsce, termin i forma złożenia oferty

a) ofertę wraz załącznikami   należy sporządzić zgodnie z treścią formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,

b) ofertę należy złożyć w formie pisemnej do dnia 12 kwietnia 2023 r. do godziny 11:00,

osobiście w siedzibie zamawiającego na Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego 	       w Turku,

lub przesłać listem poleconym, przesyłką kurierską na adres siedziby Zamawiającego Urząd Miejski w Turku, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek,

c)  koperta powinna być opatrzona dopiskiem:

„Oferta na DOSTAWĘ PĘTLI INDUKCYJNYCH                        			     Nie otwierać przed dniem 12 kwietnia 2023 r. godz. 15:00”.

Za termin dostarczenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

Oferty złożone po terminie wskazanym wyżej nie będą rozpatrywane i oceniane.

7. Miejsce, termin otwarcia ofert złożenia oferty

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 kwietnia 2023 r. o godzinie 15:00 w siedzibie Zamawiającego ul. Kaliska 59, 62-700 Turek. pok. nr 201 Sala Konferencyjna                     im. Solidarności ( II piętro ).

8. Kryteria oceny ofert

Cena – 100 %

9. Kontakt

W celu udzielenia wyjaśnień związanych z przedmiotem zamówienia Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami drogą elektroniczną lub telefoniczną:

Osoba do kontaktu

Kinga Spioch

tel. 63 289 61 28

e- mail: kinga.spioch@miastoturek.pl

Cena oferty jest ceną ryczałtową (nie ulega zmianie w trakcie realizacji umowy), musi zawierać wszystkie narzuty i podatki oraz zostać podana w formularzu ofertowym w kwocie brutto cyfrowo i słownie. W związku z tym, że cena ofertowa powinna uwzględniać wszystkie koszty jakie będzie zobowiązany ponieść Wykonawca w celu rzetelnego wykonania przedmiotu zamówienia, ewentualne skutki błędów w wyliczeniu ceny wykonania zamówienia, wynikające z nieuwzględnienia okoliczności cenotwórczych obciążać będą Wykonawcę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania         bez podania przyczyny lub do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty.

Kierownik Wydziału                                                                                                    Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich                                                                                                            Kamila Majcherek - Klimas

……………………………………….

( podpis kierownika wydziału )

Załączniki:

1) formularz ofertowy