Turek, dnia 30 marca 2023 r.

Znak sprawy  SO.042.1.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający

Gmina Miejska Turek

ul. Kaliska 59

62-700 Turek

NIP 668-193-04-98

Tel.: + 48 63 289 61 00

email: poczta@miastoturek.pl

godziny pracy: poniedziałek-piątek od 7:15 do 15:15

zaprasza do złożenia ofert na:

2. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa na adres Urząd Miejski w  Turku, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek, dwunastu sztuk nakładek kątowych na schody wraz z polami uwagi dla oznakowania krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia w każdym biegu, przeznaczone dla osób słabo widzących, ułatwiające orientację, dotarcie do określonego celu, mające charakter naprowadzający i ostrzegawczy oraz będące wyczuwalne pod stopami zwiększając bezpieczeństwo pieszego.

Przedmiot zamówienia musi być nowy, nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich, w I gatunku.

Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia - nakładek kątowych na schody wraz z polami uwagi -  Wykonawca dostarczy kartę gwarancyjną produktów.

3. Cechy i parametry techniczne produktu

1) Nakładki:

a. antypoślizgowe - o powierzchni chropowatej, zmniejszające ryzyko pośliźnięcia               na mokrych, oleistych lub oblodzonych powierzchniach wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń,

b. odporne na ścieranie,

c. odporne na pęknięcia,

d. mogą być wykonane z tworzywa sztucznego , zamontowane na trzpień, przyklejone        lub przykręcane do podłoża,

e. łatwe w montażu zarówno na schodach nowych jak i schodach użytkowanych latami,

f. wykonane z fazowaną tylna krawędzią dla dodatkowego bezpieczeństwa,

g. odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV- działanie temperatur od -25°C do 60°C (+/-) 5°C,

h. trudnopalne - hamujące płomienie w klasie ochrony przeciwpożarowej,

i. kolor żółty - odblaskowy, ułatwiający widoczność,

j. grubość materiału  maksymalna 5 mm, długość ramienia 50-55 mm,

k. długości:

125 - 126 cm – 8 szt.,

150 - 160 cm - 2 szt.,

140 - 142 cm –2 szt.,

l. produkty zawierające instrukcję montażu.

2) Pola uwagi w ilości odpowiadającej długości nakładek:

a. antypoślizgowe - o powierzchni chropowatej, zmniejszające ryzyko pośliźnięcia               na mokrych, oleistych lub oblodzonych powierzchniach wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń,

b. odporne na ścieranie,

c. odporne na pęknięcia,

d. mogą być wykonane z tworzywa sztucznego , zamontowane na trzpień, przyklejone        lub przykręcane do podłoża,

e. łatwe w montażu zarówno na schodach lub podłożu nowym jak i schodach lub podłożu użytkowanym latami,

f. odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV- działanie temperatur od -25°C do 60°C (+/-) 5°C,

g. trudnopalne - hamujące płomienie w klasie ochrony przeciwpożarowej,

h. kolor żółty - odblaskowy, ułatwiający widoczność,

i. wymiary i rozstaw zgodny z normą NF-P 98 351,

j. produkty zawierające instrukcję montażu.

4.Warunki płatności

Wykonawca wystawi fakturę po dostarczeniu przedmiotu zamówienia z terminem płatności nie krótszym niż 14 dni od daty  dostarczenia Zamawiającemu faktury VAT.

5. Termin wykonania zamówienia

21 dni od dnia wyboru oferty i podpisania umowy, nie dłużej niż do 10 maja 2023 r.

6. Miejsce, termin i forma złożenia oferty

a) ofertę wraz załącznikami   należy sporządzić zgodnie z treścią formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,

b) ofertę należy złożyć w formie pisemnej do dnia 12 kwietnia 2023 r. do godziny 11:00,

osobiście w siedzibie zamawiającego na Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego 	       w Turku,

lub przesłać listem poleconym, przesyłką kurierską na adres siedziby Zamawiającego Urząd Miejski w Turku, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek,

c)  koperta powinna być opatrzona dopiskiem:

„Oferta na DOSTAWĘ NAKŁADEK KĄTOWYCH                        			     Nie otwierać przed dniem 12 kwietnia 2023 r. godz. 12:00”.

Za termin dostarczenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

Oferty złożone po terminie wskazanym wyżej nie będą rozpatrywane i oceniane.

7. Miejsce, termin otwarcia ofert złożenia oferty

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 kwietnia 2023 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Zamawiającego ul. Kaliska 59, 62-700 Turek. pok. nr 201 Sala Konferencyjna                     im. Solidarności ( II piętro ).

8. Kryteria oceny ofert

Cena – 100 %

9. Kontakt

W celu udzielenia wyjaśnień związanych z przedmiotem zamówienia Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami drogą elektroniczną lub telefoniczną:

Osoba do kontaktu

Kinga Spioch

tel. 63 289 61 28

e- mail: kinga.spioch@miastoturek.pl

Cena oferty jest ceną ryczałtową (nie ulega zmianie w trakcie realizacji umowy), musi zawierać wszystkie narzuty i podatki oraz zostać podana w formularzu ofertowym w kwocie brutto cyfrowo i słownie. W związku z tym, że cena ofertowa powinna uwzględniać wszystkie koszty jakie będzie zobowiązany ponieść Wykonawca w celu rzetelnego wykonania przedmiotu zamówienia, ewentualne skutki błędów w wyliczeniu ceny wykonania zamówienia, wynikające z nieuwzględnienia okoliczności cenotwórczych obciążać będą Wykonawcę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania         bez podania przyczyny lub do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty.

Kierownik Wydziału                                                                                                    Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich                                                                                                            Kamila Majcherek - Klimas

……………………………………….

( podpis kierownika wydziału )

Załączniki:

1) formularz ofertowy